|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI |
| --- | --- | --- |
|  |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL |
|  | ARQUIVO JA-VV-PB-RL-001-R0 | REVISÃO |
|  |  | 0 |
| TÍTULO: | PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL COMUNIDADE VALE VERDE / PÉ PRETO – JACARÉ – NITERÓI / RJ |
| REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES | DATA |
| 0 | PARA APROVAÇÃO | 10/05/18 |

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	4

1.1	CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	4

1.2	CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE VALE VERDE / PÉ PRETO	7

2.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	10

3.	PAVIMENTAÇÃO	10

4.	PAISAGISMO	11

5.	DRENAGEM PLUVIAL	17

5.1	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	17

5.2	DESCRIÇÃO DO PROJETO	18

5.3	NORMAS DE PROJETO	19

5.4	DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE DRENAGEM	19

5.4.1	PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO	19

5.5	SISTEMA DE DRENAGEM	22

5.5.1	ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO	22

5.5.2	CÁLCULO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO	23

5.5.3	DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM	23

6.	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	28

6.1	DESCRIÇÃO DO PROJETO	28

6.2	NORMAS DE PROJETO	29

6.3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	29

6.4	DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	30

6.4.1	CÁLCULO DA POPULAÇÃO FUTURA	30

6.4.2	CÁLCULO DA VAZÃO DE PROJETO	31

6.4.3	PARÂMETROS ADOTADOS PARA O DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS	31

6.4.4	DISPOSITIVOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	32

6.4.5	PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	32

7.	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	34

7.1	APRESENTAÇÃO	34

7.2	OBJETIVOS	34

7.3	JUSTIFICATIVA	35

7.4	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO	36

7.5	CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA	37

7.6	IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS	37

7.7	IMPACTOS POSITIVOS DAS INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL	38

7.8	CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS	38

7.9	METODOLOGIA	41

7.10	ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO	43

A.	MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL.	44

B.	ACOMPANHAMENTO E GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO	44

C.	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL	44

7.11	DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	45

7.11.1	ATIVIDADE 1: AÇÃO PORTA-A-PORTA / CONVERSA TÊTE- À- TÊTE COM  A POPULAÇÃO	45

7.11.2	ATIVIDADE 2: EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PALESTRA EDUCATIVA: POPULAÇÃO E SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE.	46

7.11.3	ATIVIDADE 3: WORKSHOP – SANEAMENTO BÁSICO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	47

7.11.4	ATIVIDADE 4: WORKSHOP – SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	49

7.11.5	ATIVIDADE 5: WORKSHOP – BIO CONSTRUÇÃO, USO DE MATERIAIS E TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E BENEFÍCIOS À SAÚDE E BEM-ESTAR.	50

7.11.6	ATIVIDADE 6: PALESTRA – ARQUITETURA SAUDÁVEL E PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS.	52

7.11.7	ATIVIDADE 7: OFICINA: ARQUITETURA SAUDÁVEL, DIAGNÓSTICO DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS NA COMUNIDADE.	54

7.11.8	ATIVIDADE 8: OFICINA: WORKSHOP – SOLUÇÕES E INTERVENÇÕES DE AUTOCONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS.	56

7.11.9	ATIVIDADE 9: APRESENTAÇÃO TEATRAL - TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	59

7.11.10	ATIVIDADE 10: OFICINA - OCUPAÇÃO TERRITORIAL, USO DO SOLO, IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO E DESMATAMENTO.	59

7.11.11	ATIVIDADE 11: PLANTÃO SOCIAL.	60

7.12	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	62

7.12.1	RESULTADOS DO MONITORAMENTO	63

7.12.2	POTENCIAIS PARCEIROS	63

7.12.3	CONSIDERAÇÕES GERAIS	63

7.12.4	AVALIAÇÃO FINAL	65

8.	EQUIPE TÉCNICA	65

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por finalidade apresentar um projeto básico para pavimentação, paisagismo e saneamento ambiental, contemplando esgotamento sanitário e drenagem pluvial da Comunidade Vale Verde / Pé Preto, localizada no Bairro Jacaré, na Região Oceânica de Niterói.

O saneamento ambiental das áreas de ocupação subnormal na bacia do Rio Jacaré é item imprescindível para o “Projeto de Renaturalização da Bacia do Rio Jacaré” em implantação pela Prefeitura Municipal de Niterói-PMN.

No âmbito deste Projeto, além dos estudos de caracterização da Bacia, realizados pela Universidade Federal Fluminense em convênio com a PNM, foi concluído o levantamento topográfico das ocupações da Faixa Marginal de Proteção-FMP do Rio Jacaré objetivando a liberação máxima possível da FMP. As etapas seguintes serão, entre outras, a recuperação do leito do Rio por meio de obras de bioengenharia, e a reconstituição da mata ciliar, bem como da vegetação das áreas abastecedoras de aquíferos com a utilização das espécies nativas de Mata Atlântica.

Caracterização do Município

A História de Niterói começou com a aldeia fundada por Araribóia com a posse solene em 1573, que recebeu a denominação de São Lourenço dos Índios, o primeiro núcleo de povoamento. A chegada da Corte de D. João VI à colônia brasileira em 1808, foi culminante para o apogeu e progresso das freguesias do recôncavo e principalmente a de São João de Icaraí, além de escolher São Domingos para localização de seu sitio para lazer. Em 1841, foi idealizado o Plano Taulois ou Plano da Cidade Nova, abrangendo o bairro de Icaraí e parte de Santa Rosa, constituindo-se num plano de arruamento de autoria do Engenheiro francês Pedro Taulois e organizado após a elevação da cidade a condição de capital.

A condição de capital estabelecida à cidade determinou uma série de desenvolvimentos urbanos, dentre os quais, a implantação de serviços básicos como a barca a vapor (1835), a iluminação pública a óleo de baleia (1837) e os primeiros lampiões a gás (1847), abastecimento de água (1861), o surgimento da Companhia de Navegação de Nictheroy (1862), bonde de tração animal da Companhia de Ferro-Carril Nictheroyense (1871), Estrada de Ferro de Niterói, ligando a cidade com localidades do interior do estado (1872), bondes elétricos (1883) entre outros.

Ao fim do século XIX, a eclosão da revolta da armada (1893), destruiu vários prédios na zona urbana e bairros litorâneos, e paralisou as atividades produtivas da cidade, fazendo com que divergências políticas internas interiorizassem a cidade-sede. Esta condição permaneceu por quase 10 anos, possibilitando sua entrada no século XX com o projeto de reedificação da Capital. A cidade já havia sofrido fragmentação de seu território em 1890, dada à separação das freguesias de São Gonçalo, Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro e São Sebastião de Itaipu, que passaram a constituir o município de São Gonçalo.

O retorno de Niterói a condição de Capital do Estado do Rio de Janeiro em 1903 deu-se principalmente por sua proximidade com o Rio de Janeiro, marcou um período de intervenções urbanas, promovendo a cidade de qualificada infraestrutura, procurando organizar uma vida urbana condizente com sua condição perante o Estado Fluminense.

Dessa forma, o município de Niterói, como componente da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, historicamente atraiu contingente populacional em busca de emprego e renda, em um processo potencializado pelo desenvolvimento industrial da região e pela qualidade de vida oferecida.

A partir de meados do século XX, e com a implantação da Ponte Presidente Costa e Silva na década de 70, o desenvolvimento municipal sofreu um impacto grande, que intensificou significativamente o fluxo de pessoas e produtos entre os municípios a oeste e a leste do Estado do Rio. O aumento no fluxo de pessoas em busca de moradia nos bairros próximos às áreas centrais do Rio acarretou a ocupação territorial e urbana de áreas mais afastadas do centro de Niterói redirecionando a ocupação para áreas expansivas da cidade, como as Regiões Administrativas de Pendotiba e Oceânica. O processo de expansão territorial desordenado produziu efeitos, entre outros, nas ocupações subnormais que se manifestaram e consolidaram em novas áreas.

Atualmente, o município possui 487.562 habitantes em uma área de 133.916 km2 de acordo com o Censo do IBGE realizado em 2010.

Área de abrangência do município de Niterói, IBGE, Censo, 2010.

Evolução populacional, Niterói 1991-2010, IBGE, Censo, 2010.

Características da Comunidade Vale Verde / Pé Preto

A Comunidade do Vale Verde / Pé Preto encontra-se limítrofe a estrada Frei Orlando, inserida no Bairro Jacaré, integrada na Bacia do Rio Jacaré (Figura 1).

Figura 1 - Localização da Comunidade Vale Verde - Niterói/ RJ (Fonte: Google Earth)

Em janeiro de 2017 foi realizado pela Prefeitura de Niterói na Comunidade Vale Verde / Pé Preto um levantamento cadastral para o Programa Médico de Família onde foram identificados 181 núcleos familiares com 635 habitantes, além de 3 estabelecimentos comerciais.

A Comunidade em estudo possui uma divisão interna entre Vale Verde e Pé Preto, sendo este último identificado como uma localidade dentro da Comunidade, que concentra edificações de padrão construtivo mais simples, em situação de adensamento maior que nas demais áreas do Vale Verde. A localidade do Pé Preto também possui um acesso específico, apenas de pedestres por meio de uma escada na Estrada Frei Orlando, uma via não carroçável e outro trecho que alterna escadas e percursos de pedestres, com inclinação expressiva e configuração de ocupação bastante diferente das ruas internas do Vale Verde. São acessos mais estreitos e precários, sem pavimentação e com instalações de água e esgoto improvisadas, na superfície do percurso.

Durante as visitas de reconhecimento foram identificados ainda alguns aspectos significativos que influenciarão na implantação do sistema de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, tais como, declividades acentuadas, lotes contínuos (muitos com áreas livres nas divisas laterais), escadarias danificadas, entre outros. Noi início do projeto foi elaborado um mapa síntese das impressões coletadas e um mapa de fotos, que serão apresentados ao final deste capítulo.

Figura 2 – Mapa Síntese da Comunidade Vale Verde - Niterói/ RJ

Figura 2 – Mapa de Fotos da Comunidade Vale Verde - Niterói/ RJ

Foram identificadas pela Subsecretaria de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Niterói muitas edificações em área de risco, os casos mais graves receberam laudos de interdição e a orientação para abandonar as casas. As famílias envolvidas neste processo foram atendidas pelos setores sociais da Prefeitura para realocação de suas moradias em áreas seguras. No entanto foi identificado que muitas destas edificações foram novamente ocupadas, seja por invasão, venda ou permuta desses imóveis.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- TP-DE-PMN-VVE-01 – Base topográfica Vale verde / Pé Preto

- Relação de Interdições Vale Verde – Subsecretaria de Defesa Civil / PMN

- JA-VV-AP-001-R1_Base – Arquivo de referência do projeto

- JA-VV-PB-001-R1 – Projeto de Pavimentação

- JA-VV-PB-002-R0 – Projeto de Terraplenagem (planta)

- JA-VV-PB-003-R0 – Projeto de Terraplenagem (seções)

- JA-VV-PB-004-R0 – Projeto de Drenagem Pluvial

- JA-VV-PB-005-R0 – Projeto de Esgotamento Sanitário

- JA-VV-PB-RL-001-R2 – Memorial descritivo e memória de cálculo do projeto

PAVIMENTAÇÃO

O projeto de pavimentação proposto para a Comunidade do Vale Verde / Pé Preto tem como objetivo melhorar as condições de acesso dos moradores, reconfigurando as vias carroçáveis da comunidade, de forma a assegurar inclinações compatíveis com o fluxo de veículos, além de retificar e pavimentar acessos de pedestres e ciclistas. Neste sentido o projeto de terraplanagem proposto assegura inclinações mais suaves de até 20% quando possível para as vias de circulação de veículos dentro da comunidade, condição aplicada quando possível, de forma a não prejudicar o acesso às edificações existentes.

Quanto aos passeios de pedestres foi adotada a pavimentação em blocos intertravados de concreto, na cor ocre, com o objetivo de conformar os percursos existentes e identificar os trechos de compartilhamento de fluxo, sinalizando a prioridade do pedestre. O material adotado para as calçadas é permeável e de fácil manutenção, o que colaborou na sua escolha.  Nos locais onde as vias existentes não oferecem dimensões seguras para a circulação de veículos foi adotada uma solução de acesso para motos, bicicletas e pedestres, concentrando o fluxo de veículos no eixo da via e mantendo os bordos junto às edificações para a circulação de pedestres. Em três pontos da Comunidade o projeto de pavimentação adotado criou áreas livres, que receberam tratamento paisagístico e piso diferenciado, em bloco de concreto na cor vermelha.

Em alguns trechos da Comunidade existem duas escadas de acesso longas e íngremes, que serão retificadas para o acesso com maior conforto, mantendo a altura de pisos e espelhos de acordo com as normas técnicas. Nestas escadas foram implantadas ainda rampas para simplificar o transporte de bicicletas, cabe ressaltar que estas rampas não foram projetadas para circulação, portanto, não obedecem aos critérios de acessibilidade da legislação nacional. Este equipamento foi proposto como resposta à solicitação dos moradores das partes mais altas da comunidade (a localidade Pé Preto) para facilitar o transporte de bicicletas, muito utilizadas para circulação no bairro, e que hoje precisam ser carregadas e não conduzidas. Ressaltamos ainda que estas rampas possuem inclinação máxima de 15%, de forma a simplificar o acesso de bicicletas e não oferecer risco à população.

Parâmetros de Dimensionamento da Via de Acesso

Duas são as características técnicas fundamentais que a via deve apresentar, para garantir condições de tráfego satisfatórias: a) boa capacidade de suporte; e b) boas condições de rolamento e aderência.

Revestimento = Blocos intertravados de concreto

Largura do Pavimento = Variando de 3,00 a 5,00 m.

Velocidade de diretriz = 40 Km/h

Rampa máxima: 20%

Via munida de meio fio e calçada de 1,20 metros de largura em toda sua extensão.

Seção Típica

Verificação da estrutura do pavimento

Intensidade de tráfego:

O pavimento atenderá diariamente às solicitações de cargas. Podemos classificar essas cargas de acesso como:

Automóveis: Veículos de dois eixos e quatro rodas destinadas ao transporte de pessoas. Ônibus: Veículos com dois ou três eixos; o eixo dianteiro possui duas rodas e os demais, quatro rodas cada.

Caminhões Leves (CL): Veículos com dois eixos e quatro rodas destinados ao transporte de carga leve.

Caminhões Médios (CM): Veículos destinados ao transporte de carga, com dois eixos, o traseiro possuindo rodas duplas.

Máxima solicitação local

Solicitações equivalentes do eixo padrão de 8,2tf

Tráfego

A via de acesso a Comunidade Vale Verde / Pé Preto é considerado de tráfego moderado, com Resistência à compressão dos blocos de 35 Mpa e espessura: 8 cm.

Revestimento

O revestimento é a primeira camada da pavimentação e tem por objetivo receber todas as cargas atuantes sem haver grande deformação ou desagregação, resistindo aos esforços abrasivos, permitindo o rolamento suave e seguro.

Base

Camada destinada a resistir e distribuir ao subleito, os esforços oriundos do tráfego e sobre a qual se construirá o revestimento; Características de suporte exigidas dos materiais utilizados: CBR>= 60% a 80% Expansão <= 0,5%.

Sub-base

Camada complementar à base, Características de suporte exigido dos materiais utilizados: CBR>= 20% Expansão <= 1%.

Subleito

Terreno de fundação do pavimento a fim de dar conformidade à seção transversal da área a ser pavimentada. Características de suporte exigidas dos materiais utilizados: CBR>= 2% Expansão <= 2%

Métodos do CBR para determinação da espessura de peças pré-moldadas

Conforme o DNIT, para o dimensionamento da espessura de pavimento com blocos de concreto, costuma-se empregar o método do CBR, onde a carga a ser considerada é somente 50% da carga por roda.

Solicitações equivalentes do eixo padrão de 8,2tf

e = (100+150*raiz (P/2) ) / (Is+5)

Onde:

e = espessura total do pavimento, em cm

P = carga por roda, em tf

Is = CBR do subleito em %

| Camadas | e | P | Is |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cm | tf | % |
| Base | 104,67 | 8,2 | 60 |
| Sub Base | 112,15 | 8,2 | 20 |
| Sub Leito | 143,38 | 8,2 | 2 |

As Características do Pavimento a ser implantado serão:

- Capeamento com revestimento em bloco intertravado de concreto, espessura de 8 cm, executado sobre camadas de Base e sub-base.

- Base estabilizada granulometricamente com pó de pedra

- Sub-base estabilizada granulometricamente com brita graduada

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Remoção de Pavimentação existente / Regularização / Terraplenagem

O Projeto abrange duas etapas bem definidas:

- Etapa A correspondente a implantação, na qual as atividades de terraplenagem se caracterizam por um movimento de terra necessário para amoldar o terreno para a construção da obra, incluindo remoção de pavimentação existente.

- Etapa B, atividade da obra necessária para assegurar que, seja realizada uma cuidadosa inspeção, recuperando eventuais trechos constituindo-se em um conjunto de operações de escavação, transporte, disposição e compactação de terras gerando os cortes e aterros do empreendimento necessários para tornar a área conforme projeto planejado para assentamento da pavimentação projetada.

Tabela 1 - Terraplenagem - RAMO 0

Tabela 2 - Terraplenagem - RAMO 100

Tabela 3 - Terraplenagem - RAMO 200

PAISAGISMO

O projeto de Saneamento Ambiental da Comunidade do Vale Verde / Pé Preto, em suas ações de pavimentação e recomposição de acessos, ordena o espaço público conformando passeios e pequenas áreas livres em três trechos da comunidade. Neste sentido foi desenvolvido um projeto de paisagismo complementar, focado no conforto ambiental da comunidade, que propõe a implantação de arborização nas ruas internas da comunidade e a conformação das áreas livres como espaços de lazer, com mesas de jogos e bancos em concreto e um brinquedo infantil (gira-gira), no trecho do Pé Preto.

Para a arborização foram adotadas as seguintes espécies:

- Árvores - Ipê Roxo (Lecythis Pisonis) – 15 unidades

- Árvores - Ipê Amarelo do Brejo (Tabebuia Umbellata) -– 15 unidades

- Árvores - Babosa Branca (Cordia Superba) -– 10 unidades

DRENAGEM PLUVIAL

Este capítulo estabelece os critérios mínimos e define normas técnicas a serem adotados no desenvolvimento dos serviços de engenharia de projeto, relativo à infraestrutura de drenagem pluvial da Comunidade Vale Verde no Bairro Jacaré, localizada as margens da Estrada Frei Orlando - Niterói – RJ.

Documentos de Referência

- Estudos Hidrológico-Hidráulicos - Projeto Executivo de Drenagem – Cafubá – Região Oceânica de Niterói - PROSSEMA Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 09/2015.

- Levantamento topográfico. ACM Topografia

Descrição do Projeto

O projeto tem por objetivo a implantação do sistema de drenagem na comunidade que hoje sofre com as fortes chuvas da região que originam constantes alagamentos, além de que, em virtude das altas declividades das ruas e encostas geram fluxos de água com velocidades elevadas trazendo risco aos moradores da comunidade.

Figura 1 – Configuração dos fluxos de água devido às precipitações pluviométricas da Comunidade do Vale Verde

O projeto abrange a infraestrutura de drenagem das ruas que serão pavimentadas na sua totalidade, bem como medidas de proteção das encostas principalmente no trecho no sentido da Estrada Frei Orlando.

Normas de Projeto

As Normas e Recomendações adotadas serão as seguintes:

- NBR-12217 – Projeto e execução de valas de assentamento de tubulação de água, esgoto e drenagem;

- NBR-9754 – Tubulações em concreto com seção circular do tipo ponta e bolsa;

- NBR-7665-Tubo de PVC rígido com junta elástica para adutoras e redes de água;

- CONAMA – Resolução 357 de 2005;

- N-38 – Critérios para Projetos de Drenagem, Segregação, Escoamento e Tratamento preliminar de Efluentes Líquidos de Instalações Terrestres;

- NBR 9896 – Glossário de Poluição das Águas;

- NBR-8890 Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários;

- NORMA DNIT 093/2016 - Tubo dreno corrugado de polietileno de alta densidade-PEAD para drenagem.

Dimensionamento Hidráulico de Drenagem

Parâmetros de Dimensionamento

Parâmetros Hidrológicos

Chuva de Projeto

O posto pluviométrico a ser utilizado nos projetos de drenagem será o de Niterói, com a seguinte equação, de acordo com a publicação “Estudo de Chuvas do Estado do Rio de Janeiro”, editada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro:

onde:

I - Intensidade em mm/h;

Tr - Tempo de recorrência em anos;

t – tempo de concentração em minutos.

### Tempo de Recorrência (Tr)

- Drenagem de plataformas - Tr = 10 anos;

- Drenagem de talvegue (bueiros) - Tr = 25 anos.

### Tempo de Concentração

O tempo de concentração será determinado pela fórmula do Eng.º George Ribeiro e do Departamento de Estradas da Califórnia.

Serão adotados os seguintes valores preliminarmente:

- Área de pátio = 10 minutos;

- Demais áreas = 7 minutos.

| tc T | 10 | 15 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 224,30 | 256,42 | 303,50 | 381,50 |
| 10 | 183,18 | 209,41 | 247,86 | 311,56 |
| 15 | 156,55 | 178,96 | 211,82 | 266,27 |
| 25 | 123,53 | 141,22 | 167,15 | 210,11 |
| 30 | 112,45 | 128,55 | 152,15 | 191,26 |
| 60 | 75,83 | 86,69 | 102,61 | 128,98 |
| 120 | 49,04 | 56,07 | 66,36 | 83,42 |
| 240 | 30,95 | 35,38 | 41,88 | 52,64 |
| 360 | 23,49 | 26,85 | 31,78 | 39,94 |
| 480 | 19,27 | 22,03 | 26,08 | 32,78 |

Chuva de projeto – i = 183,18 mm/h – Equação de chuvas da cidade de Niterói

Parâmetros Hidráulicos

      - Vazões de Projeto

Para o dimensionamento das vazões de drenagem será utilizado o Método Racional que determina a vazão em função da precipitação e das características de recobrimento da área.

Q = 2,78 C x i x A

Onde:  Q = vazão em l/s,

C = coeficiente de escoamento

i = intensidade de chuva em mm/h

A = área de contribuição em ha.

Coeficientes de “run-off” (C)

| Descrição da Ocupação | Coeficiente de “run-off” (C) |
| --- | --- |
| Comércio | Áreas centrais | 0,70 – 0,95 |
|  | Áreas de periferia | 0,50 – 0,70 |
| Residencial | Residências isoladas (uni familiares) | 0,30 – 0,50 |
|  | Conjunto residencial com residências isoladas | 0,40 – 0,60 |
|  | Conjunto residencial com residências adjacentes | 0,60 – 0,75 |
|  | Áreas de subúrbio | 0,25 – 0,40 |
|  | Áreas com prédios de apartamentos | 0,50 – 0,70 |
| Industrial | Pouca densidade | 0,50 – 0,80 |
| Parques, pátios, áreas com vegetação ou arborizadas, ruas, estradas e calçadas. | Grande densidade | 0,60 – 0,90 |
|  | Parques e cemitérios | 0,10 – 0,25 |
|  | “Play Grounds” | 0,20 – 0,35 |
|  | Terrenos baldios | 0,10 – 0,30 |
|  | Pátios de estradas de ferro | 0,20 -0,40 |
|  | Ruas e estradas de asfalto | 0,70– 0,90 |
|  | Ruas e estradas de concreto | 0,80 – 0,95 |
|  | Ruas e estradas de elementos rejuntados | 0,70 – 0,85 |
|  | Calçadas | 0,75 – 0,85 |
| Terrenos | Solos arenosos – máx. de 2% de declividade | 0,05 – 0,10 |
| Gramados | Solos arenosos – médio – de 2% a 7% de declive. | 0,10 – 0,15 |
|  | Solos arenosos – íngreme – mais de 7% de declive | 0,15 – 0,20 |
|  | Solos argilosos – plano – máx. 2% de declividade | 0,13 – 0,17 |
|  | Solos argilosos – médio – de 2% a 7% de declive | 0,17 – 0,22 |
|  | Solos argilosos – íngreme – mais de 7% de declive | 0,22 – 0,35 |
|  | Solos arenosos compactados | 0,50 a 0,65 |

      - Rede Coletora de Drenagem

A rede coletora (canaletas) será dimensionada com o emprego da fórmula de Manning:

Q =( A/n) x Rh2/3 I1/2

onde:

Q = vazão de escoamento do trecho considerado ( m3/s );

n = coeficiente de rugosidade ( n= 0,012 para concreto);

Rh = raio hidráulico;

I = declividade do trecho.

Sistema de Drenagem

Áreas de Contribuição

As áreas de contribuição concentram as contribuições pluviométricas precipitadas sobre a as ruas da comunidade em função das declividades da mesma.

A ilustração a seguir caracteriza as contribuições na área calculadas dentro da delimitação do levantamento topográfico fornecido.

Ilustração  – Delimitação das Áreas de Drenagem

Cálculo das vazões de contribuição

Q = 2,78 x C x i x A

Onde:

Q = vazão em l/s;

C = coeficiente de escoamento;

I = intensidade de chuva em mm/h;

A = área de contribuição em ha.

Dimensionamento do Sistema de Drenagem

Rede coletora

Referência – Planta de Drenagem Pluvial

Escadarias Hidráulicas

Ilustração – Identificação das escadarias hidraúlicas

Cálculo das vazões de contribuição sobre as escadas hidráulicas

| Planilha de Cálculo de Vazões de Contribuição Escadas Hidráulicas |
| --- |
| ÁREA | Área (m²) | Área (ha) | C | Tc (min) | i (mm/h) | Q (m³/s) | Q (L/s) |
| ESCADA EH1 | 8.405,36 | 0,8405 | 0,50 | 10,00 | 183,18 | 0,2140 | 214,02 |
| ESCADA EH2 | 2.930,40 | 0,2930 | 0,80 | 10,00 | 183,18 | 0,1194 | 119,38 |
| ESCADA EH3 | 1.746,52 | 0,1747 | 0,80 | 10,00 | 183,18 | 0,0712 | 71,15 |
| ESCADA EH4 | 1.568,00 | 0,1568 | 0,80 | 10,00 | 183,18 | 0,0639 | 63,88 |
|  |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM |
|  |  |  |  | Cálculo de vazão |

Cálculo das vazões de contribuição sobre as escadas hidráulicas com a contribuição   do canal de cintura

      - Dimensionamento das Escadarias Hidráulicas

Escada EH1

Escada EH2

Escada EH2

Escada 3

Escada EH3

Escada EH4

Em função das altas declividades e da área de contribuição sobre a rua localizada próxima da Estrada Freia Orlando torna-se necessário à implantação de um canal de cintura para captar as águas decorrentes das encostas de forma a proteger as moradias situadas no local, que encaminharão a água captada para as escadas hidráulicas.

Ilustração– Localização do canal de Cintura

Cálculo das vazões de contribuição sobre os canais de cintura

Dimensionamento dos Canais de Cintura

| 1/n | n |
| --- | --- |
| 83,33 | 0,012 |

|  | Q Cálculo (m3/s) | b (m) | Escoamento (m) | hmin canal (m) | P molhado (m) | R hidráulico (m) | i (%) | Q escoado (m3/s) | V escoamento (m/s) | N° Froude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0,02546 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,30 | 0,15 | 0,3 | 0,26 | 1,31 | 0,66 |
| C2 | 0,03408 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,30 | 0,15 | 0,3 | 0,26 | 1,31 | 0,66 |
| C3 | 0,04055 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,50 | 0,17 | 0,3 | 0,35 | 1,38 | 0,62 |
| C4 | 0,04055 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,50 | 0,17 | 03 | 0,35 | 1,38 | 0,62 |

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Este capítulo tem por finalidade definir os critérios básicos a serem adotados no desenvolvimento do Projeto de coleta e destino final dos Esgotos Sanitários das edificações da Comunidade Vale Verde no Bairro Jacaré, localizada às margens da Estrada Frei Orlando - Niterói – RJ.

Descrição do Projeto

O projeto tem por objetivo implantação do sistema de Esgotamento Sanitário na comunidade que hoje é carente de um sistema organizado de afastamento dos esgotos.

Atualmente a comunidade lança os esgotos das residências no sistema precário de águas pluviais ou em valas negras.

Os esgotos provenientes das residências compõem-se principalmente de urina, fezes, papel, sabão, detergentes e águas de lavagem.

Considera-se o uso exclusivamente para fins domésticos, não havendo, portanto, qualquer tipo de contribuição do tipo industrial e outras de alto risco de contaminação. Os esgotos sanitários coletados são oriundos de: Lavatório, Mictório, Vasos sanitário, Pias e Ralos de piso.

O projeto abrange a infraestrutura de esgotamento sanitário das residências através de um Sistema de esgotamento separador absoluto construída para transportar exclusivamente o esgoto doméstico conduzindo os mesmos por gravidade ate seu lançamento no sistema de esgotamento formal administrado por Águas de Niterói que se desenvolve na Estrada Frei Orlando.

Desta forma o sistema de esgotamento sanitário será projetado para uma abrangência de 20 anos e deverá atender todas as moradias da comunidade.

Normas de Projeto

As Normas e Recomendações adotadas serão as seguintes:

- NBR–7362 – Tubulações de PVC rígido com junta elástica;

- NBR-9649 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;

- NBR–8160 - Dimensionamento de coletores prediais e sub-coletores;

- NBR–5688 – Tubulações de PVC rígido para Instalações de Esgoto primário;

- Tubo PEAD – Polietileno Alta Densidade – Norma NBR 1556

- CONAMA – Resolução 357 de 2005.

Documentos de Referência

- Mapeamento da Comunidade do Vale Verde – Janeiro de 2019

- Levantamento Topográfico Cadastral da Comunidade do Vele Verde – ACM Topografia

Dimensionamento Hidráulico do Sistema de Esgotos Sanitários

Cálculo da População Futura

Número de residências = 181

Considera-se conforme consagrado pela prática 5 habitantes por residência para efeito de dimensionamento

Total de Habitantes = 905 habitantes no anos 2019

Para determinar a taxa de crescimento da comunidade se tomou como base o crescimento populacional do Município de Niterói conforme a seguir dados do IBGE

Crescimento Aritmético

Tx = (P 1  - P 0) /   (T 1  - T 0)

Onde:

Tx = Taxa de crescimento aritmético em habitantes

P 1  = População Ano 1

P 1  = População Ano 1

T 1  = Ano 1

T 1  = Ano 1

Referência IBGE

| Ano Censo (IBGE) | População | Taxa de Crescimento (%) | Taxa anual de crescimento (%) | Taxa de Crescimento (Hab.) | Taxa anual de crescimento (Hab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 436.155 |  |  |  |  |
|  |  | 5,34 | 0,593 | 23.296 | 2.588 |
| 2000 | 459.451 |  |  |  |  |
|  |  | 6,12 | 0,612 | 28.111 | 2. 811 |
| 2010 | 487.562 |  |  |  |  |
|  |  | 4,97 | 0,621 | 24.224 | 3. 028 |
| 2018* | 511.786 |  |  |  |  |

- População Estimada – IBGE

Desta forma a taxa média de crescimento anual do Município de Niterói é de 0,60%

Período de abrangência do projeto = 20 anos

Para o projeto estamos considerando uma taxa de crescimento anual de 1%

Utilizando o Método Aritmético

População ano 2039 = 1.104 Habitantes

Extensão de ruas = 1363,10 m.

Cálculo da Vazão de Projeto

Qa = P x cpc x 1,2 x 1,5 / 86400

Qa = 1104 x 150 x1,2 x 1,5 / 86.400

Qa= 3,45 l/s

Q esgoto = 3,45 x 0,80 = 2,76 l/s

Qi = Vazão de Infiltração = 0,2 l/s.km

Qi = 0,2 l/s.km x 1,36 m km  = 0,27 l/s

QT = 2,76 + 0,27 = 3,03 l/s ( 3,00 l/s

Q / metro linear de rua = 3 / 1363,10

Q / metro linear de rua = 0,002200 l/s

Parâmetros adotados para o dimensionamento hidráulico do sistema coletor de esgotos

Vazão mínima Amin = 1,5 l/s

Velocidade mínima Min = 0,60 m/s

Velocidade máxima Max = 5,0 m/s

Tensão tratativa (( = 0,10 Kgf/m2

Diâmetro mínimo = 100 mm

Máxima profundidade hidráulica do coletor h = 0,75Ø, o que corresponde a 82% da seção.

Declividade mínima i = 0,0064 Q-0, 4951 ou conforme a seguir:

40 mm = 0,01000 m/m.

50 mm = 0,01000 m/m.

100 mm = 0,03000 m/m.

150 mm = 0,00700 m/m.

200 mm = 0,00450 m/m.

250 mm = 0,00375 m/m.

Parâmetros para análise do fluxo do sistema coletor será utilizada a formula de Manning:

A

Q = ---- RH2/3 I1/2

N

Onde:

Q = vazão (m3/h)

A = área da tubulação (m2)

N = coeficiente de rugosidade (n – 0,010)

RH = Raio hidráulico (m)

I = declividade da tubulação em (m/m)

Dispositivos do Sistema de Esgotamento Sanitário

Caixas de inspeção localizadas nas residências para coleta dos esgotos doméstico e encaminhamento ao sistema separador que se desenvolverá pelas ruas da comunidade.

Poços de visita localizados na rua em toda mudança de direção da rede que interligará com o sistema formal da Estrada Frei Orlando.

Planilha de Dimensionamento da Rede Coletora de Esgotos Sanitários

Referência – Planta de Esgoto Sanitário

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

Apresentação

As ações do Trabalho Técnico Social (TTS) têm como objetivo principal a promoção da participação da comunidade na implantação das intervenções do SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL NA COMUNIDADE VALE VERDE / PÉ PRETO, localizada no Bairro Jacaré, na Região Oceânica do município de Niterói, beneficiando 181 famílias. As ações visam ainda à garantia da sustentabilidade das intervenções físicas e equipamentos instalados, da apropriação desses equipamentos pelas comunidades, assim como a sensibilização para questões de preservação e recuperação ambiental, especificamente no que se refere à inibição de ocupação de áreas de risco e controle de áreas de proteção ambiental através da participação comunitária.

A iniciativa de implantação do Sistema Ambiental na Comunidade Vale Verde / Pé Preto vem complementar as ações do Programa PRO Sustentável em andamento no bairro do Jacaré, para renaturalização da Bacia do Rio Jacaré, um projeto inovador que tem entre suas ações o reflorestamento de nascentes e áreas de reabastecimento de aquífero, localizadas no interior da bacia, a desocupação da faixa marginal de proteção e intervenções de saneamento ambiental nos assentamentos precários ao longo da Rua Frei Orlando.

Objetivos

O principal objetivo do Trabalho Técnico Social é promover ações que possibilitem a melhoria da qualidade de vida da população, através da participação social, econômica, cultural, política, ambiental e da apropriação do benefício do esgotamento sanitário e drenagem pluvial.

Os objetivos específicos deste projeto são:

- Conhecer a área de intervenção em todas as suas especificidades e estabelecer parcerias na comunidade que receberá os benefícios;

- Dar conhecimento à população beneficiária sobre as ações (sociais e obras) do projeto e orientar sobre as diretrizes legais do saneamento e seus impactos na sociedade;

- Contribuir para o fortalecimento do controle social das políticas públicas, fomentando as organizações existentes e estimulando a comunidade para a formação de conselhos de saneamento;

- Estimular a população à mudança de hábitos, contribuindo com a proteção e recuperação do ambiente local através de práticas sustentáveis relacionadas ao uso adequado da água, do sistema de coleta de esgoto e destinação da água pluvial;

- Orientar sobre a correta interligação dos imóveis à rede coletora de esgoto.

Para o alcance dos objetivos propostos serão desenvolvidas, de acordo com as atividades aqui propostas, ações de mobilização, integração e comunicação, participação comunitária, sustentabilidade das intervenções e educação ambiental, tendo-se como meta geral a sensibilização e participação da população local na implantação do projeto.

Justificativa

A proposta de intervenção deste Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) visa à construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, voltadas para a conservação do meio ambiente, por meio da educação ambiental e a sustentabilidade em saneamento.

O Projeto possui como eixo de atuação da Participação Comunitária através de Mobilização, Integração e Organização Comunitária, Educação Sanitária e Ambiental. Promovendo o trabalho de parceria entre as famílias e o Poder Público, para o desenvolvimento de ações que permitam o atendimento das demandas consideradas prioritárias, para que haja a possibilidade de desencadeamento na utilização de recursos comunitários, eficácia na utilização dos espaços e das condicionantes ambientais, e consequentemente a melhoria nas condições gerais de vida das famílias de forma duradoura.

Estas ações sociais são essenciais para orientação da comunidade em relação à disposição correta dos resíduos sólidos, contribuindo dessa maneira para a preservação e conservação das águas. Além disso, pode-se construir uma sociedade sustentável, aquela que consegue manter-se sem comprometer as futuras gerações.

É necessário também instruir sobre a correta interligação dos imóveis à rede coletora de esgoto, como sobre a desativação das fossas (sépticas e/ou negra). Esses quesitos são relevantes para a sustentabilidade do empreendimento e preservação do solo.

A discussão com a comunidade, pautada pelas Leis 12.305/2010 (Resíduos Sólidos), 11.445/2007 (Lei de Saneamento) e 10.257/2001(Estatuto das Cidades) é primordial para que a população saiba seus direitos e deveres em relação ao meio ambiente.

Caracterização da Área de Intervenção

A área aqui tratada configura-se como áreas de adensamento populacional desordenado e as iniciativas propostas buscam contribuir para organização da infraestrutura de saneamento básico, recuperação ambiental e melhorias sociais na Comunidade Vale Verde / Pé Preto, localizada limítrofe à Estrada Frei Orlando, no bairro do Jacaré, Região Oceânica do Município de Niterói.

O acesso à Comunidade Vale Verde é feito por ruas não pavimentadas mas de dimensão e configuração carroçável, em alguns trechos podemos identificar o pavimento em concreto, especialmente nas áreas mais íngremes. Na localidade do Pé Preto o acesso é dificultado pela presença de escadarias irregulares e rampas de inclinações variadas, além de não possuir um acesso para veículos, apenas bicicletas e motos. A localidade apresenta características de informalidade quanto à infraestrutura básica, graus diversos de deficiência no sistema de saneamento, em que as ligações clandestinas de esgoto são predominantes, drenagem pluvial informal e a coleta de lixo prejudicada pela impossibilidade de acesso de veículos de coleta, além da iluminação pública deficitária. No trecho do Vale Verde é possível identificar condições melhores na pavimentação, iluminação e drenagem, no entanto existem pontos com deslizamentos de terra recentes, drenagem pluvial insuficiente e esgotamento sanitário informal.

A questão da coleta de lixo foi identificada como uma deficiência do bairro, considerando que existe uma caçamba de grande porte na entrada principal do Vale Verde, que é usada pelos moradores do bairro e das comunidades próximas. No local é possível verificar o mobiliário é insuficiente e as condições precárias, com acúmulo de resíduos e lixo domiciliar em torno da caçamba e nas esquinas da rua principal de acesso.

Caracterização da Intervenção Física

As intervenções propostas têm como objetivo a implantação de sistemas de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e coleta de resíduos sólidos, inclui ainda projeto de urbanização, para assegurar condições mínimas de acessibilidade e conforto aos moradores e usuários. Cabe salientar que as intervenções para implantação do sistema de esgotamento sanitário na Comunidade  serão estendidas às ligações domiciliares a nova rede proposta, bem como a correta destinação dos efluentes de esgoto e drenagem às redes existentes.

Impactos Ambientais e Sociais

A escolha das áreas beneficiadas com rede coletora de esgotos se dá pelo nível de adensamento populacional e pela urbanização. Na Comunidade do Vale Verde / Pé Preto foi identificada uma rede de coleta de esgotos informal, que não apresenta qualquer controle do extravasamento dos efluentes, podendo causar a contaminação do solo e do lençol freático.

A correta destinação dos esgotos evita também que o mesmo permeie sobre o solo até chegar a um curso d’água, sendo este o rio Jacaré , preservando assim as condições ambientais dos corpos hídricos favorecendo a sustentabilidade dos recursos naturais.

A coleta e o tratamento do esgoto diminuem também a proliferação de doenças de veiculação hídrica, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida da população e para a preservação do meio ambiente.

Impactos Positivos das Intervenções de Saneamento Ambiental

- Controle de doenças e outros agravos para redução da mortandade por patologias de veiculação hídrica e para o aumento da expectativa de vida;

- Tratamento ambientalmente correto dos efluentes em localidades isoladas;

- Evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água;

- Evitar o contato de vetores com as fezes;

- Manutenção simples e de baixo custo;

- Eliminação da poluição estética/visual;

- Redução dos vetores transmissores de doenças, proliferados por falta de saneamento, como ratos, baratas e etc.;

- Reduzir a ocorrência de doenças, principalmente infecciosas e parasitárias, ocasionadas pela falta de condições adequadas de destino dos dejetos;

- Diminuição com despesas com o tratamento de doenças evitáveis;

- Conservação ambiental, promovendo educação ambiental da população;

- Controle da poluição das praias, lagoas e áreas de lazer e turismo;

- Melhoria da imagem institucional;

- Valorização dos imóveis residenciais e comerciais.

Caracterização dos Beneficiários

A Comunidade do Vale Verde / Pé Preto possui, de acordo com o levantamento de campo da Prefeitura de Niterói, realizado em 2017, 181 famílias e 635 habitantes. A caracterização dos beneficiários foi obtida com base no Censo 2010 – IBGE. Sendo assim, a área de análise do presente documento denominada como Comunidade do Vale Verde / Pé Preto corresponde ao aglomerado subnormal denominado “Morro do Jacaré” como também a um Setor Censitário da cidade de Niterói.

Os números absolutos obtidos no Censo 2010 foram relativizados e então aplicados para os números atuais. Isso foi possível por conta da baixa variação que esta população sofreu de 2010 até o presente.

O número de crianças (de 0 a 12 anos) corresponde a 19% da população total da comunidade, enquanto o de adolescentes (de 13 a 18 anos) corresponde a 9%.

Para obtenção do número de deficientes físicos, consultou-se uma liderança local que identificou dois moradores da comunidade como portadores de deficiência física, enquanto o número de idosos corresponde a 5% evidenciando a necessidade de melhorar os acessos para atender a esta população.

Embora com uma pequena diferença, o número de mulheres é superior ao de homens, representando 51% da Comunidade do Vale Verde / Pé Preto contra 49% masculino.

Em relação ao chefe da casa ou da moradia, a maioria tem idade de 25 a 60 anos, correspondendo a 80% da comunidade, enquanto 13% apresentam idade superior a 60 anos e 7% apresentam uma faixa etária de 18 a 24 anos.

Seguindo os padrões de baixa renda apresentados em aglomerados subnormais de Niterói, 84% dos domicílios contam com uma renda de até 1 salário mínimo, enquanto 13% contam com 01 a 02 salários mínimos e apenas 3% apresentam renda de 02 a 03 salários mínimos.

Metodologia

A metodologia deste Trabalho Técnico Social está pautada na participação comunitária, por meio de ações relevantes para o apoio da comunidade na sustentabilidade e conservação das intervenções implantadas, além de abordar questões de preservação ambiental e inibição de expansão da ocupação em áreas de proteção ambiental, através do desenvolvimento de atividades de educação socioambiental junto à comunidade.

A proposta de intervenção social pretende fomentar e promover canais de participação e socialização das informações, permitindo que a comunidade acompanhe e interaja durante a implantação do projeto físico e social e visando à garantia da sustentabilidade das obras, por meio de ações mobilizadoras e de sensibilização dos moradores e demais atores interessados. Desta forma, propõe o desenvolvimento do trabalho com procedimentos que promovam a construção de parcerias e integração  entre os atores sociais, a população local, a empresa responsável pela execução das obras e o poder público. Assim os procedimentos previstos são: atividades socioeducativas com formato de reuniões integrativas, ações educativas, informativas, inclusivas e capacitações.

O PTTS deve propiciar uma reflexão sobre como tratar o meio ambiente e como agir para não agredi-lo e sim conservar e preservar. Neste sentido, visa ofertar (coleta de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais, abastecimento de água e esgotamento sanitário) e educação sanitária e ambiental.  A proposta é também abrir debates acerca de sustentabilidade, ações socioeducativas e ambientais com a população, promovendo sensibilização e engajamento na transformação da realidade local, refletindo em mudanças comportamentais dos moradores, além de trazer informações e sugestões que serão incorporadas às soluções das obras de saneamento e drenagem implantadas na comunidade.

Cabe destacar que o PTTS a ser desenvolvido, mesmo considerando todo planejamento de ações e atividades, deverá levar em consideração os diferentes aspectos – sociais, culturais, territoriais – que estarão atuando no cotidiano, buscando agregá-los às atividades propostas.

Para isso, entende-se que a equipe de execução de um trabalho amplo e complexo deverá ser multidisciplinar, ter a necessária experiência profissional e ser capacitada de forma adequada para a compreensão dessa dimensão e para o desenvolvimento com excelência das ações previstas.

O Projeto Técnico de Trabalho Social busca primordialmente desenvolver ações voltadas diretamente às famílias residentes nas áreas de intervenção, atuando como um mecanismo de interação social junto às mesmas e como apoio às obras de saneamento ambiental. Estas consistem basicamente em intervenções físicas de drenagem, esgotamento sanitário, recomposição de pavimento de vias e acessos e melhorias para acessibilidade.

Como resultado do trabalho, espera-se não somente que as ações atinjam seus objetivos desenvolvendo os conteúdos sugeridos, mas que efetivamente possa ser implementada a sensibilização proativa dos moradores para as questões de ocupação territorial, de manutenção dos equipamentos instalados, conservação das intervenções realizadas, e principalmente, de sustentabilidade e preservação ambiental.

Os trabalhos executados durante cada atividade prevista neste PTTS serão apresentados a cada 30 dias em PRODUTOS mensais de acompanhamento dos serviços para que a Unidade de Gestão de Projetos (UGP), órgãos responsáveis pela supervisão e fiscalização do Projeto, possam avaliar e aprovar cabalmente os trabalhos realizados.

Os referidos PRODUTOS consistirão em relatórios, apresentados de acordo com o cronograma físico-atividades do presente documento. Deverão apresentar dados e resultados descritivos de forma qualitativa e quantitativa, e em conformidade com as orientações da UGP, utilizando-se de gráficos e tabelas que indiquem o desenvolvimento das atividades de acordo com o cronograma previsto. Os valores relativos aos PRODUTOS consideram as metas quantitativas e qualitativas em questão. Qualquer alteração nas mesmas, mesmo as qualitativas, altera o valor do produto.

Estrutura Analítica do Projeto

O PTTS é flexível, portanto sujeito a alterações conforme os processos de monitoramentos e avaliações junto à comunidade local, lideranças e participantes diretos nas ações.

O escopo dos serviços referentes a este Trabalho Técnico Social estrutura-se em 04 principais eixos de trabalho a serem desenvolvidos, a saber:

MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL

ACOMPANHAMENTO E GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

INTEGRAÇÃO ENTRE ATORES SOCIAIS,POPULAÇÃO LOCAL,EMPRESA EXECUTORA DA OBRA E PODER PÚBLICO

Para atingir estes objetivos, o PTTS deverá contemplar os três eixos de trabalho, detalhados a seguir.

  - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social.

Prevê processos de informação, mobilização, integração, organização e capacitação da população beneficiária visando promover à autonomia e o protagonismo social, bem como o fortalecimento das organizações existentes no território, a constituição e a formalização de novas representações e novos canais de participação e controle social.

  - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção

Visa promover a gestão das ações sociais necessárias para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação e interferências ocorridas ao longo da sua execução, bem como, preparar e acompanhar a comunidade para compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua implementação.

  - Educação Ambiental e Patrimonial

Visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção.

  - Integração entre atores sociais, população local, empresa executora obras e poder público

Visa promover integração entre os atores sociais, a população local, a empresa responsável pela execução da obra e poder público. Nessa fase da concepção, a integração se dá, na medida em que todas as partes envolvidas tenham a mesma força de imposição e negociação de suas necessidades, interesses e direitos e sua qualidade dependerá do processo de concepção e implementação que necessitam ser plenamente democráticos e participativos.

O Trabalho Social deverá observar, obrigatoriamente, todos os eixos, sendo que a ênfase a cada um deverá respeitar as características da área de intervenção indicadas no diagnóstico.

Detalhamento das Atividades

Atividade 1: Ação Porta-A-Porta / Conversa Tête- à- Tête Com  a população

- Quantidade de Atividade: 1

- Nº de participantes: 315

- Carga horária: 120 h.

Objetivo: Apresentar sobre os projetos de saneamento ambiental e drenagem pluvial informando, esclarecendo e despertando o interesse dos moradores, quanto ao uso, conservação e manutenção dos serviços implantados, bem como, na prevenção de doenças e cuidado com o meio ambiente levando em consideração a coparticipação dos moradores na implantação e manutenção das obras.

Metodologia: Essa atividade será realizada pelos técnicos sociais, junto com os mobilizadores da empresa contratada. Serão distribuídos folhetos informativos na residência de cada morador. Na oportunidade os moradores serão alertados e informados de acordo com os temas a serem trabalhados e de acordo com o plano de intervenção física de cada trecho.

Material de divulgação: Deverá ser desenvolvido folder informativo sobre as intervenções do projeto contendo informações contextualizadas à proposta da referente atividade.

Recursos necessários:

- Camiseta em malha

- Crachá de identificação

- Folder

Atividade 2: Educação Ambiental - Palestra educativa: População e Sistema Público de Saneamento, Conscientização e Responsabilidade.

- Quantidade de Palestras:  1

- Nº de participantes: em média 40 (quarenta) moradores por reunião;

- Carga horária: 04 (quatro) horas por palestra

Objetivo: Desenvolver a consciência ambiental para o desenvolvimento de atitudes e condutas que favoreçam o exercício da cidadania, a preservação do ambiente e a promoção da saúde e do bem-estar.

Metodologia: A atividade será realizada pelos técnicos da empresa contratada, através de slides e vídeos demonstrativos para cada assunto abordado. Deverão ser implementados programas de ações com ampla participação pública, através da veiculação de campanhas educativas e de mobilização comunitária, capacitação de agentes multiplicadores, promoção e articulação entre os setores públicos, privados e comunitários. Utilizar o método de ação participativa que capacita as pessoas e os grupos a analisar criticamente uma situação, a identificar e priorizar problemas, a indicar e a se organizarem para promover as soluções. Portanto, a educação ambiental que tem por objetivo informar e sensibilizar as pessoas sobre os problemas e possíveis soluções existentes em sua comunidade, buscando transformá-las em indivíduos que participem das decisões sobre seus futuros, torna-se instrumento indispensável no processo de desenvolvimento sustentável, exercendo, desse modo, o direito à cidadania.

A palestra será ancorada pelo profissional especializado ao tema, sendo que ao final desta, a população deverá estar ciente sobre:

- O uso correto da água;

- Coleta e tratamento de esgoto;

- Coleta e manejo de resíduos sólidos;

- Drenagem e manejo das águas pluviais

Os moradores serão convidados a participarem da atividade através da entrega de convites, que ocorrerá por ação porta a porta, realizada pelos mobilizadores, como também a divulgação da atividade através de cartazes. Esta atividade terá a participação dos membros da UGP-CAF (Unidade de Gerenciamento de Projetos), dos Técnicos da empresa contratada (físico e social), entidades envolvidas com o programa e mobilizadores. O registro da atividade será feito através de fotos, relatório da atividade e lista de presença.

Principais recursos:

- Espaço físico a definir

- Datashow

- Equipamento de som

- Mostra de vídeo

- Máquina fotográfica (celular)

- Convites

- Folder

- Cartazes

Atividade 3: Workshop – Saneamento Básico e Preservação Ambiental

- Quantidade de reuniões: 4

- Carga horária: 04 (quatro) horas por reunião

Objetivo: Reunir o maior número de moradores da comunidade do Vale Verde / Pé Preto para discutir de forma prática às questões envolvendo saneamento básico e preservação ambiental.

Metodologia: Os profissionais de mobilização contratados pela empresa terão que realizar as inscrições para os interessados na participação do workshop através de fichas que conterão todas as informações das atividades, propõe-se uma divulgação prévia com cartazes  e convites tête- à- tête na comunidade. As inscrições serão feitas pela equipe de mobilização no momento do convite mencionado acima.

A metodologia será construtivista e participativa, onde as técnicas a serem utilizadas estarão articuladas aos temas relacionados ao Meio Ambiente- preservação ambiental, Saneamento Básico, dentre outros, porém poderá ser utilizadas também exibições de vídeos com o viés já citado acima, e tudo isso vai depender da didática do profissional que irá ministrar o workshop em questão. Estimular análise crítica da realidade local sobre o Saneamento Ambiental da área de intervenção do PTTS:

- Considerações gerais sobre Meio Ambiente;

- Crise Ambiental no mundo;

- Conceito de Saneamento Integral Ambiental;

- Conjunto de obras, equipamentos e serviços que compõem os Sistemas de Saneamento;

- Sistemas: Abastecimento de Água Potável, Coleta e Tratamento Residuárias, Limpeza Pública e de Drenagem;

- Exibição de vídeo;

- Debate Aberto.

A reunião será ancorada por profissionais especializados na abordagem dos temas acima citados e contará com as seguintes ferramentas:

- vídeo de caráter prático sobre saneamento básico e preservação ambiental;

folder sobre educação ambiental.

Esta atividade terá a participação dos membros da UGP-CAF (Unidade de Gerenciamento de Projetos), dos Técnicos da empresa contratada (físico e social), entidades envolvidas com o programa, estagiários e mobilizadores. O registro da atividade será feito através de fotos, relatório da atividade e lista de presença.

Principais recursos:

- Espaço físico

- Datashow

- Equipamento de som

- Mostra de vídeo

- Máquina fotográfica

- Convites

- Folheto informativo

- Cartilha

- Cartazes

Atividade 4: Workshop – Sistemas Alternativos de Esgotamento Sanitário.

- Quantidade de reuniões: 4

- Nº de participantes: 30

- Carga horária: 04 (quatro) horas por reunião

Objetivo: Apresentar à comunidade sistemas alternativos de esgotamento sanitário e  explanar  sobres os impactos positivos desses sistemas.

Metodologia:

- Conceitos e proposições de Sistemas Alternativos e Esgotamento sanitário

- Impactos positivos e soluções dos Sistemas Alternativos e Esgotamento Sanitário

- Exibição de vídeos com Sistemas Alternativos e Esgotamentos Sanitários já implementados

- Debate aberto – discussões para esclarecimentos de dúvidas e etc.

O workshop será ancorado por profissionais especializados na abordagem dos temas, contratados pela empresa os quais serão responsáveis pela elaboração da programação da atividade que deverá ser aprovada pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP-CAF.

Os profissionais de mobilização contratados pela empresa terão que realizar as inscrições para os interessados na participação do workshop através de fichas que conterão todas as informações das atividades, propõe-se uma divulgação prévia com cartazes  e convites tête- à- tête na comunidade. As inscrições serão feitas pela equipe de mobilização no momento do convite mencionado acima.

Principais recursos:

- Espaço físico

- Datashow

- Equipamento de som

- Mostra de vídeo

- Máquina fotográfica

- Convites

- Folheto informativo

- Folder

- Cartazes

- Fichas de inscrição

Atividade 5: Workshop – Bio Construção, Uso de Materiais e Técnicas Sustentáveis, Eficiência Energética e Benefícios à Saúde e Bem-Estar.

Quantidade de reuniões: 4

Nº de participantes: 30

Carga horária: 04 (quatro) horas por reunião

Objetivo: Estimular a adoção de tecnologias de mínimo impacto ambiental em construções, por meio de técnicas de arquitetura adequadas ao clima, que valorizem a eficiência energética, o tratamento adequado de resíduos, o uso de recursos/matérias-primas locais, aproveitando os conhecimentos e saberes gerado pelas próprias comunidades envolvidas.

Metodologia:

- Conceitos e proposições sobre Bio construções, utilização de materiais e técnicas sustentáveis priorizando a eficiência energética e benefícios à saúde e bem-estar dos usuários/moradores.

- Impactos positivos

- Exibição de vídeos

- Debate aberto – discussões para esclarecimentos de dúvidas e etc.

Considerações indispensáveis a esta atividade:

- Itens escolhidos na maioria dos projetos de Bio Construção

- Quesito sustentabilidade;

- Impacto ambiental e relações com o meio ambiente;

- Eficiência do sistema quanto à função;

- Benefícios do sistema na construção civil;

- Viabilidade econômica e executiva da aplicação do mecanismo;

- Os ganhos socioambientais que o mecanismo gera ao ser implantado;

- A agregação de informação sobre essa tecnologia no campo da arquitetura;

- Os dados teóricos e práticos que auxiliam no futuro aprimoramento desse mecanismo.

Na interação com o ambiente, o que se pretende com a bioconstrução é:

- Eficiência Energética;

- Adequação bioclimática;

- Inserção adequada ao local: eco-integração;

- Criação de microclimas ao redor;

- Uso correto da água;

- Tratamento de efluentes.

Efeito na saúde dos usuários, em bioconstruções a intenção é:

- Evitar contaminação química;

- Promover a ventilação natural;

- Evitar contaminação eletromagnética (excesso de emissão de ondas eletromagnéticas, com muitos aparelhos e uma rede elétrica exagerada).

O workshop será ancorado por profissionais especializados na abordagem dos temas, contratados pela empresa os quais serão responsáveis pela elaboração da programação da atividade que deverá ser aprovada pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP-CAF.

Os profissionais de mobilização contratados pela empresa terão que realizar as inscrições para os interessados na participação do workshop através de fichas que conterão todas as informações das atividades, propõe-se uma divulgação prévia com cartazes  e convites tête- à- tête na comunidade. As inscrições serão feitas pela equipe de mobilização no momento do convite mencionado acima.

Principais recursos:

- Espaço físico

- Datashow

- Equipamento de som

- Mostra de vídeo

- Máquina fotográfica

- Convites

- Folheto informativo

- Folder

- Cartazes

- Fichas de inscrição

Atividade 6: Palestra – Arquitetura Saudável e Patologias Construtivas.

Quantidade de reuniões: 04

Nº de participantes: Mínimo de 10 e máximo de 40 participantes.

Carga horária: 04 (quatro) horas por reunião

Objetivo: Divulgar as principais patologias construtivas em edificações e seu impacto na qualidade de vida dos habitantes e/ou usuários. O modelo construtivo adotado em assentamentos informais apresenta patologias construtivas típicas que comprometem a saúde e a segurança e impactam o ambiente. Estas edificações usualmente são construídas sem planejamento, associadas à necessidade de expansão das famílias e sua capacidade financeira para o investimento naquele momento. Neste sentido, o conforto ambiental como parâmetro para a melhoria habitacional se torna uma estratégia para a proteção ambiental e a sustentabilidade quando promove a adoção de habitações mais saudáveis.

Metodologia:

- Conceitos e proposições sobre patologias construtivas:

- Principais consequências das patologias típicas, como: umidade, mofo, calor excessivo, baixa luminosidade, rachaduras, instalações elétricas e hidráulicas precária, etc.;

- Identificação de problemas de saúde associados à qualidade construtivas das edificações e suas respectivas patologias típicas, como: alergias, problemas respiratórios, doenças relacionadas à contaminação hídrica, quedas, choque, etc.;

- Interferências na rotina dos usuários / moradores como: capacidade produtiva, violência doméstica, autoestima e bem – estar;

- Identificação das principais patologias construtivas nas edificações da Comunidade a partir do relato do relato dos participantes e dos técnicos envolvidos na intervenção associada ao Trabalho técnico Social;

- Impactos positivos na qualidade de vida da população e no meio ambiente;

- Exibição de vídeos;

- Debate aberto – discussões para esclarecimentos de dúvidas e etc.

Principais recursos:

- Espaço físico

- Datashow

- Equipamento de som

- Mostra de vídeo

- Máquina fotográfica

- Convites

- Folheto informativo

- Folder

- Cartazes

- Fichas de inscrição

Considerações indispensáveis a estas atividades:

A construção informal representa de 50 a 60% da produção de moradias no país. Esta metodologia busca a promoção da Habitação Saudável em moradias autoconstruídas e tem como foco o combate de situações que colocam em risco a saúde e a segurança dos moradores e do ambiente. Os resultados são obtidos por meio da divulgação de práticas que congregam conhecimento técnico aos saberes populares, segundo a lógica das Tecnologias Sociais.

As atividades são elaboradas de forma a favorecer a materialização e a replicação das informações, técnicas e materiais divulgados e serão complementares entre si. Ou seja, as oficinas irão abordar o tema e sua relevância para a população, estimulando a participação e integração e as oficinas e workshops trarão a parte técnica e prática do tema abordado, por meio da divulgação e execução das técnicas de identificação e solução de patologias construtivas típicas da comunidade, identificadas nas palestras, com participação ativa da população.

As atividades serão ancoradas por profissionais especializados na abordagem dos temas, contratados pela empresa, os quais serão responsáveis pela elaboração da programação da atividade que deverá ser aprovada pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP-CAF.

Os profissionais de mobilização contratados pela empresa deverão realizar as inscrições para os interessados na atividade por meio de fichas, que conterão todas as informações sobre as atividades (temas abordados, programação, horário, local de realização, etc.), propõe-se ainda a divulgação prévia com cartazes e convites na comunidade.  As inscrições serão feitas pela equipe de mobilização no momento do convite mencionado acima.

Atividade 7: Oficina: Arquitetura Saudável, Diagnóstico das Principais Patologias Identificadas na Comunidade.

Quantidade de reuniões: 04.

Nº de participantes: Mínimo de 10 e máximo de 40 participantes.

Carga horária: 04 (quatro) horas por oficina.

Objetivo: Divulgar e estimular a adoção de soluções e técnicas construtivas para minimizar as principais patologias construtivas identificadas na Comunidade, durante as palestras sobre o tema. Serão apresentadas soluções e materiais construtivos, com foco na saúde e sustentabilidade, tanto da população quanto das edificações e do meio ambiente. A proposta é apresentar intervenções que valorizem o conforto ambiental da edificação, para torna-la mais saudável aos seus usuários. Serão apresentadas ainda técnicas para identificação de problemas estruturais, hidráulicos e elétricos nas edificações.

Metodologia:

- Técnicas e soluções para minimizar e/ou resolver as principais patologias construtivas identificadas na Comunidade:

- Técnicas de ventilação natural, soluções sustentáveis para iluminação, reuso de água, esgotamento sanitário sustentável, etc.

- Apresentação de materiais de construção alternativos e/ou de baixo custo, materiais sustentáveis e o impacto da adoção destes itens na rotina da família e no meio ambiente.

- Técnicas para identificação de riscos associados à edificação e ao local de sua implantação, como riscos estruturais, elétricos e de locação da edificação no terreno.

- Identificação de edificações para exemplo prático do projeto, que receberão intervenções de adequação construtiva para mitigação e/ou solução de patologias construtivas típicas.

- Impactos positivos na qualidade de vida da população e no meio ambiente;

- Exibição de vídeos;

- Debate aberto – discussões para esclarecimentos de dúvidas e etc.

Principais recursos:

- Espaço físico

- Mesa ampla para demonstração de materiais construtivos

- Datashow

- Equipamento de som

- Mostra de vídeo

- Máquina fotográfica

- Convites

- Folheto informativo

- Folder

- Cartazes

- Fichas de inscrição

Considerações indispensáveis a estas atividades:

A construção informal representa de 50 a 60% da produção de moradias no país. Esta metodologia busca a promoção da Habitação Saudável em moradias autoconstruídas e tem como foco o combate de situações que colocam em risco a saúde e a segurança dos moradores e do ambiente. Os resultados são obtidos por meio da divulgação de práticas que congregam conhecimento técnico aos saberes populares, segundo a lógica das Tecnologias Sociais.

As atividades são elaboradas de forma a favorecer a materialização e a replicação das informações, técnicas e materiais divulgados e serão complementares entre si. Ou seja, as oficinas irão abordar o tema e sua relevância para a população, estimulando a participação e integração e as oficinas e workshops trarão a parte técnica e prática do tema abordado, por meio da divulgação e execução das técnicas de identificação e solução de patologias construtivas típicas da comunidade, identificadas nas palestras, com participação ativa da população.

As atividades serão ancoradas por profissionais especializados na abordagem dos temas, contratados pela empresa, os quais serão responsáveis pela elaboração da programação da atividade que deverá ser aprovada pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP-CAF.

Os profissionais de mobilização contratados pela empresa deverão realizar as inscrições para os interessados na atividade por meio de fichas, que conterão todas as informações sobre as atividades (temas abordados, programação, horário, local de realização, etc.), propõe-se ainda a divulgação prévia com cartazes e convites na comunidade.  As inscrições serão feitas pela equipe de mobilização no momento do convite mencionado acima.

Atividade 8: Oficina: Workshop – Soluções e Intervenções de Autoconstrução para adequação de Patologias Construtivas.

Quantidade de reuniões: 4.

Nº de participantes: Mínimo de 20 participantes, a depender da quantidade de inscritos.

Período de Realização: Quinta etapa do projeto de sustentabilidade ambiental

Carga horária: 04 (quatro) horas por oficina.

Objetivo: Executar intervenções de adequação construtiva em edificações com patologias construtivas típicas da Comunidade, apresentando técnicas construtivas, materiais e soluções para mitigação dos problemas identificados, com foco na saúde e sustentabilidade tanto da população quanto das edificações e do meio ambiente. Capacitar a população na identificação de patologias construtivas típicas e soluções para adequação e mitigação dos problemas.

Metodologia: Projetos materializados representam resultados na reorganização dos espaços e na correção de patologias e erros construtivos que põem em risco a saúde e a segurança: umidade agrava problemas respiratórios, escadas irregulares representam riscos de queda, instalações elétricas e sanitárias precárias acarretam riscos de incêndio, de contaminação e degradação ambiental. Outra questão é a quantidade de moradores em relação à área útil do imóvel que, muitas vezes, prejudica a privacidade e favorece a transmissão de doenças. Soluções simples podem promover impactos significativos: a abertura de vãos que permitam o aproveitamento da iluminação e ventilação natural e contribuem para a redução da umidade, do calor e do consumo de energia. A reforma de coberturas para eliminar infiltrações, conter as águas pluviais, promover o conforto ambiental e eliminar riscos de queda.

A principal metodologia nesta atividade é transformar diretrizes e orientações em ações práticas de alteração das edificações existentes, para torna-las saudáveis e sustentáveis para seus moradores, com impacto positivo direto na qualidade de vida da população e da Comunidade.

- Capacitação dos participantes na identificação das patologias da edificação;

- Levantamento físico das edificações que receberão intervenções;

- Capacitação da população para aplicação das técnicas e soluções de mitigação de patologias construtivas à edificação;

- Acompanhamento da execução as alterações propostas, que poderão ser por meio de mutirão, ou desenvolvidas, diretamente ou indiretamente, pelo projeto de saneamento;

- Impactos positivos na qualidade de vida da população e no meio ambiente.

Principais recursos:

- Material de construção para execução dos serviços propostos;

- Equipamentos e ferramentas de apoio à execução de serviços propostos;

- Equipe técnica qualificada para acompanhar e apoiar diretamente as atividades;

- Placa de Obra e identificação do projeto;

- Máquina fotográfica;

- Folheto informativo;

- Cartazes;

- Fichas de inscrição;

Considerações indispensáveis a estas atividades:

A construção informal representa de 50 a 60% da produção de moradias no país. Esta metodologia busca a promoção da Habitação Saudável em moradias autoconstruídas e tem como foco o combate de situações que colocam em risco a saúde e a segurança dos moradores e do ambiente. Os resultados são obtidos por meio da divulgação de práticas que congregam conhecimento técnico aos saberes populares, segundo a lógica das Tecnologias Sociais.

As atividades são elaboradas de forma a favorecer a materialização e a replicação das informações, técnicas e materiais divulgados e serão complementares entre si. Ou seja, as oficinas irão abordar o tema e sua relevância para a população, estimulando a participação e integração e as oficinas e workshops trarão a parte técnica e prática do tema abordado, por meio da divulgação e execução das técnicas de identificação e solução de patologias construtivas típicas da comunidade, identificadas nas palestras, com participação ativa da população.

As atividades serão ancoradas por profissionais especializados na abordagem dos temas, contratados pela empresa, os quais serão responsáveis pela elaboração da programação da atividade que deverá ser aprovada pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP-CAF.

Os profissionais de mobilização contratados pela empresa deverão realizar as inscrições para os interessados na atividade por meio de fichas, que conterão todas as informações sobre as atividades (temas abordados, programação, horário, local de realização, etc.), propõe-se ainda a divulgação prévia com cartazes e convites na comunidade.  As inscrições serão feitas pela equipe de mobilização no momento do convite mencionado acima.

Atividade 9: Apresentação Teatral - Tratamento Adequado de Resíduos Sólidos.

Quantidade de reuniões: 2

Nº de participantes: 100

Carga horária: 04 (quatro) horas por reunião

Objetivo: Envolver e propiciar à comunidade um momento interativo e de aprendizagem através da apresentação teatral com enfoque no tratamento adequado de resíduos sólidos.

Metodologia: A proposta inicial será promover um cortejo na comunidade com um grupo de Teatro de Rua enfocando acerca do acondicionamento correto do LIXO. Ao longo do cortejo será utilizado um megafone onde será falado sobre a importância de tratar adequadamente o lixo doméstico. A metodologia será através de peça teatral visando atuante participação dos moradores na atividade.

Terá a participação da Técnica Social, dos mobilizadores e do grupo de teatro de rua. A atividade será divulgada através de convites tête- à- tête.

Principais recursos:

- Cartilha

- Carro de som

- Máquina fotográfica

- Panfletos para divulgação da peça teatral

Atividade 10: Oficina - Ocupação Territorial, Uso do Solo, Impermeabilização do Solo e Desmatamento.

Quantidade de reuniões: 4

Nº de participantes: 30

Carga horária: 04 (quatro) horas por reunião

Objetivo: Os principais objetivos são desenvolver habilidades sobre a percepção de risco hidrológico e geológico, uso e ocupação regular do solo, preservação ambiental, desmatamento, com vistas a minimizar os impactos ambientais e consequentemente os riscos de escorregamentos e alagamentos.

Metodologia: Desenvolver atividades informativas para capacitação e qualificação da população local no enfrentamento e prevenção de riscos ambientais, para percepção dos riscos de deslizamentos e construções próximo a encostas, a correta forma de canalização de água pluvial, uso e ocupação do solo, ações para recuperação ambiental e tipos de vegetação para reflorestamento de áreas com risco de escorregamento, bem como orientações para inibição de ocupação de áreas de risco. A Oficina será ancorada por profissionais especializados na abordagem dos temas, contratados pela empresa os quais serão responsáveis pela elaboração da programação da atividade que deverá ser aprovada pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP-CAF.

Principais recursos:

- Espaço físico

- Datashow

- Equipamento de som

- Mostra de vídeo

- Máquina fotográfica

- Convites

- Folheto informativo

- Folder

- Cartazes

Atividade 11: Plantão Social.

Nº de participantes: 315

Período de Realização: 1º ao 6º mês

Carga horária: 04 (quatro) horas por reunião

Objetivo: Integrar, informar, esclarecer, divulgar e difundir os objetivos das ações do Projeto Técnico Social, junto às famílias beneficiárias, encaminhando-as de acordo com as demandas apresentadas.

Metodologia: O Plantão Social é um espaço privilegiado de acolhimento, de escuta, informação, integração, orientação e encaminhamento junto à população.

Visa informar sobre o andamento das ações do projeto físico e social, acolher os moradores em um espaço apropriado, esclarecer dúvidas relacionadas ao programa, encaminhar os moradores no que tange a rede assistencial e outros programas do município.

Serão destinados uma carga horária de 15 (quinze) horas semanais para atendimento específico no escritório social de campo, as demais horas do plantão serão justificadas através da realização das seguintes ações:

- Visitas institucionais;

- Visitas e/ou lideranças, associações de bairros, órgãos parceiros e secretarias do município;

- Visitas domiciliares;

- Visitas a campo, trechos em obras;

- Contatos com equipe de engenharia;

- Contatos com as pessoas a serem contempladas com a obra;

- Reuniões internas da prefeitura, quando necessário;

- Reuniões semanais ou quinzenais entre moradores e empresa executora de obras.

- Mediação entre empresa executora da obra, atores sociais, população local e poder público.

A proposta é que se estabeleça, com os beneficiários, um espaço de referência do Trabalho Social, tendo caráter complementar ao processo de mobilização e comunicação inerente às ações do PTTS.

O Plantão Social ocorrerá em parcerias com instituições locais tais como igrejas, comércio, espaços públicos. O registro do Plantão Social poderá ser feito através de fotos; anotações no diário de campo, formulários internos de acompanhamento das atividades executadas, dentre outros.

As atividades do plantão compreendem além do atendimento feito por demanda espontânea, as visitas domiciliares, aos trechos, as obras, as reuniões com outras instâncias do Programa, articulações ou visitas institucionais e quaisquer outras atividades exercidas pela equipe social que visem atender as diversas ações para o desenvolvimento do Programa junto a população local. O coordenador supervisionará as atividades previstas nesse projeto, bem como, na revisão dos relatórios técnicos de todas as ações realizadas nos escritórios sociais.

Recursos Necessários:

- Espaço Físico adequado para o atendimento das famílias beneficiárias;

- Diário de campo; Fichas de encaminhamento; Lista de beneficiários;

- Máquina fotográfica.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento é o procedimento por meio do qual se verifica a eficiência e a eficácia da execução de um projeto, mediante a identificação de seus sucessos e fracassos.

A avaliação serve de ponto de referência para a formulação do projeto, permitindo medir os custos e o impacto (ou os benefícios) dele, assim como as relações existentes entre ambos.

O monitoramento e avaliação são de suma importância para o sucesso do projeto, portanto estas ações devem ser mapeadas e sempre revisitadas, garantindo assim que o mesmo esteja sempre adequado, preciso e realista. Essas atividades devem ocorrer continuamente, durante toda a vida do projeto, desde o diagnostico até o encerramento.

O monitoramento deverá ser executado durante todas as fases do projeto.

| Pergunta | Monitoramento | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| O quê? | Identifica a ação corretiva necessária. | Coleta e analisa a informação para verificar o avanço nos resultados e para contribuir no alcance do objetivo. |
| Por quê? | - Identifica o problema e encontra a solução. - Analisa a situação atual. - Mantém as atividades do projeto no cronograma. - Mede o progresso em relação aos resultados. | Medir eficácia e verificar se os objetivos foram atingidos. |
| Como? | Através de visita de campo, registros e relatórios. | Avaliação interna e externa. |
| Quando? | Durante todo o desenvolvimento do projeto. | Periodicamente. |

Resultados do monitoramento

O monitoramento de projetos gera os seguintes resultados:

- Identificação de falhas na elaboração e no plano de execução;

- Verificação se o projeto está sendo realizado conforme o plano;

- Acompanhamento das hipóteses do projeto, minimizando o risco de não cumprimento dos objetivos;

- Determinação da probabilidade de produção dos produtos na forma planejada;

- Identificação de problemas recorrentes que demandam atenção;

- Possibilidade de mudanças no plano de execução do projeto;

- Identificação das soluções de problemas, para executar as devidas correções.

Potenciais Parceiros

Os potenciais parceiros abaixo relacionados serão efetivados no início da execução do PTTS ou sempre que se fizer necessário, pela empresa contratada para desenvolver o projeto. As atribuições de cada parceiro serão detalhadas por ocasião da efetivação da parceria e apresentação ao PRO Sustentável do termo de parceria e/o cooperação técnica.

Objetivos de se fazer parcerias:

- Acelerar a disponibilização da infraestrutura local;

- Reduzir os custos no ciclo de vida dos projetos;

- Melhorar as condições para a gestão, desempenho dos projetos e qualidade dos serviços;

- Aumentar a eficiência na utilização dos recursos;

- Agilizar a divulgação das ações programadas;

- Fortalecer o envolvimento das lideranças e comunidade.

Considerações Gerais

As atividades de Trabalho Técnico Social devem ser executadas de acordo com as seguintes diretrizes:

- As ações devem estar em consonância com o especificado no PTTS;

- Devem-se considerar os aspectos sociais, econômicos, ambientais, espaciais e culturais da comunidade em todas as ações;

- Deve-se atingir os objetivos propostos e não apenas executar ações ou atividades;

- Para todas as ações deve ser apresentado um subprojeto, que deverá ser aprovado pela equipe da UGP;

- Deve-se ter conhecimento da Portaria nº 21, de 22 de janeiro de 2014, do Plano Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), da Lei Federal 11.445/2007, da Lei 12.305/2010 e  da Lei 10.257/2001 para subsidiar as ações do PTTS;

- Deverão ser delineadas estratégias de comunicação para a transmissão de informações relacionadas ao desenvolvimento do PTTS e de interesse da comunidade beneficiária;

- Devem-se mapear todos os conselhos existentes na área e convidá-los para coparticipação nas atividades do PTTS;

- Deve-se incentivar o controle social através do apoio e da estruturação dos mecanismos existentes, além da construção de canais de diálogo entre a sociedade civil e o poder público local;

- Deve-se instituir o Plantão Social, que deverá ocorrer durante o período da obra, com duração conforme detalhamento da atividade.

- A comunidade deverá ser orientada sobre a correta interligação dos imóveis à rede coletora de esgoto, a necessidade de desativação das fossas (sépticas e/ou negra) e a adequada destinação das águas pluviais;

- As visitas domiciliares devem ser estruturadas de forma a favorecer a melhor compreensão da realidade socioambiental de cada família, bem como incentivar o morador a aderir à rede de esgotos;

- As ações socioeducativas devem integrar todos os itens relacionados ao saneamento ambiental: tratamento de água, coleta e tratamento do esgoto; coleta e destinação de resíduos sólidos e da água pluvial; controle de vetores e valorização da participação da comunidade;

- Deverá ser realizada avaliação mensal para que sejam tomadas decisões no sentido de aprimorar as ações do projeto ou ainda reprogramá-las caso seja necessário;

- Ao final do PTTS deverá ser executada uma pesquisa de satisfação junto à comunidade beneficiária, para verificação dos impactos positivos e negativos da obra e uma avaliação da mudança de atitudes e hábitos da população beneficiária;

- Ao final do contrato deverá ser apresentado um relatório consolidado;

Avaliação Final

A avaliação final deverá contemplar os itens abaixo:

| Indicadores | Descrição |
| --- | --- |
| Processo | Avalia a forma como o projeto foi conduzido e verifica a eficiência do método de trabalho empregado para atingir os objetivos propostos. |
| Resultados | Verifica o cumprimento dos objetivos e metas no período e de tempo previsto. |
| Impacto | Refere-se aos impactos sociais e ambientais que os objetivos propostos causaram e as transformações comportamentais percebidas nos beneficiários. |

EQUIPE TÉCNICA

A equipe executora deverá ter o caráter multidisciplinar, com vistas a planejar e desenvolver cabalmente ações que correspondam ao escopo dos Projetos de Saneamento Ambiental e Técnico Social.

Para a realização das ações aqui propostas, será necessário o suporte de equipe de terceiros, como desenvolvimento de peças técnicas, didáticas e material de formação.

| Equipe Chave – Trabalho Técnico Social |
| --- |
| Formação Acadêmica | Quantidade | Atribuição na Equipe | Número de Horas disponibilizadas ao projeto |
| (Responsável Técnico) Serviço Social, Sociologia ou Psicologia. | 01 | Responsável Técnico/Coordenador | Conforme necessidade do PTTS |
| Serviço Social, Sociologia ou Psicologia. | 01 | Assistente | Conforme necessidade do PTTS |

| Equipe de Apoio – Trabalho Técnico Social |
| --- |
| Formação Acadêmica | Quantidade | Atribuição na Equipe | Número de Horas disponibilizadas ao projeto |
| Engenheiro Ambiental / Sanitarista, Biólogo, Tec. Saneamento. | 01 | Técnico Ambiental | Conforme necessidade do PTTS |
| Arquiteto Urbanista, Engenheiro Civil. | 01 | Técnico Construção Civil | Conforme necessidade do PTTS |
| Estagiário de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia | 01 | Assistente | Conforme necessidade do PTTS |

# Text boxes

Calçada

8,0

10,0

10,0

Bloco Intertravado

Terreno Natural

Base Colchão de Areia

Sub Base Brita Graduada compactada

Base pó de pedra

A6

A5

A3

A1

A2

A4

EH 1

EH 2

EH 3

EH 4

C4

C3

C2

C1

EH4

EH3

EH2

EH1

| ANO | POPULAÇÃO | ANO | POPULAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 905 | 30 | 1010 |
| 20 | 914 | 31 | 1020 |
| 21 | 923 | 32 | 1030 |
| 22 | 932 | 33 | 1040 |
| 23 | 942 | 34 | 1051 |
| 24 | 951 | 35 | 1061 |
| 25 | 961 | 36 | 1072 |
| 26 | 970 | 37 | 1083 |
| 27 | 980 | 38 | 1093 |
| 28 | 990 | 39 | 1104 |
| 29 | 1000 |  |  |

Comunidade

Coqueiro

Comunidade

Cabrito

Comunidade

Vale Verde / Pé Preto

Estr. Frei Orlando

Estr. Frei Orlando